## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y/A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIA BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERAS PROGRAMAS INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CRISTIAN RODRÍGUEZ
JAVIER BERMÚDEZ
ANTONIO PACHECO
JORGE RIAÑO
N° DE GRUPO: 299008_9
DISEÑO DEL CIRCUITO INTEGRADO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 - FASE 3; Control de Temperatura del laboratorio
MICROELECTRÓNICA – 299008
26-Nov-2016

## Slide 2: Resumen.
En este video presentaremos la obtención de Layout del circuito integrado a partir del diseño propuesto por el grupo colaborativo, para dar cumplimiento a los requerimientos de la guía integrada.
Para elaborar este circuito, nos basamos en los requerimientos propuestos en la guía, en donde se solicita a los estudiante generar un circuito integrado que permita controlar la temperatura del laboratorio, para este se cuenta con un sensor de temperatura, dos LED’s y dos ventiladores.
Finalmente en este video presentaremos la simulación de las salidas a partir de las entradas al circuito, las salidas serán representadas de manera lógica, es decir a través de unos y ceros, por otro lado se realizara la generación de Layout y su representación en 3D

## Slide 3: Orden del día.
Objetivos.
Desarrollo a partir del planteamiento metodológico.
Layout para el circuito controlador de Temperatura.
Simulación.
Conclusiones.
Bibliografía.

## Slide 4: Objetivos.
Elaborar el circuito controlador de la temperatura del laboratorio dando solución al problema planteado en la etapa II.
Realizar la simulación del circuito y evidenciar el correcto funcionamiento del mismo.
Generar el Layout a partir de los diseños realizados en DSCH.

## Slide 5: Desarrollo del circuito integrado del caso de estudio – etapa 2.
Tabla de verdad para el circuito.
Circuito controlador de temperatura para el laboratorio
Eventos y estados |  | Entradas |  |  |  | Salidas |  |  | 
N evento | Temperatura del sensor. | D | C | B | A | V1 | V2 | L1 (T pro) | L2 (alarma)
1 | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15º | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 20º | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 25º | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 30º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 35º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 40º | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 45º | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | 50° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 55° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 60° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: Layout
Representación en 3D del diseño del Controlador a partir de layout generado en el Microwind.

## Slide 7: Simulación
Para realizar la simulación nos basamos en la tabla de verdad del circuito, posteriormente en el software de DSCH, encendemos la simulación y vamos variando los diferentes estados de entrada para ABDC y revisamos que se obtengan las salidas esperadas en la tabla para V1, V2, L1 y L2. por tanto sugerimos en esta diapositiva la representación de tres de estos estados:
Los cual es pueden ser:
Primero:
segundo:
Tercero:
Primero Segundo Tercero

## Slide 8: Video de explicación.
Mediante este link se podrá acceder al video que explica el diseño, la obtención del layout para el micro y del mismo modo se hace evidente el funcionamiento del mismo. Para la cual se proponen algunas entradas digitales para DCBA, de donde se observa el comportamiento del circuito controlador de la temperatura del laboratorio, en donde se cumple con lo solicitado en la tabla siguiente.
SENSOR TEMPERATURA ºC | VENTILADOR 1 | VENTILADOR 2 | LED DE TEMPERATURA PROMEDIO | LED DE TEMPERATURA DE ADVERTENCIA
10º | Apagar | Apagar | Apagado | Apagado
15º | Apagar | Encender | Apagado | Apagado
20º | Encender | Apagar | Apagado | Apagado
25º | Apagar | Encender | Encendido | Apagado
30º | Encender | Apagar | Encendido | Apagado
35º | Encender | Encender | Encendido | Encendido
40º | Apagar | Apagar | Encendido | Encendido
45º | Apagar | Encender | Apagado | Encendido
50° | Encender | Apagar | Encendido | Encendido
55° | Apagar | Encender | Encendido | Encendido
60° | Encender | Encender | Encendido | Encendido

## Slide 9: Conclusiones.
En el estudio de los circuitos lógicos programables, tema correspondiente a la unidad tres del curso de microelectrónica, es importante conocer el comportamiento básico así como el uso de los circuitos. De tal manera que sea posible para los estudiantes proponer circuitos que den respuesta o solución a problemas particulares de la ingeniería electrónica tal como el que se presento en este trabajo o Etapa II del diseño de microcontroladores, en el cual el control de la temperatura para laboratorio debe ser manipulado mediante un circuito integrado. generando finalmente el Layout, el cual nos permite ver de manera simulada y grafica como podría quedar nuestro micro en dado caso de poder elaborarlos, ya que la finalidad de la que se vale el curso de microelectrónica para generar en los estudiantes conocimientos prácticos.

## Slide 10: Referencias bibliográficas.
Artero, O. T. (2013). Arduino: curso práctico de formación. Obtenido de RC Libros: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=6cZhDmf7suQC&oi=fnd&pg=PR15&dq=libro+arduino&ots=AZcGgTOABN&sig=44WuvUQbp0o7PP2uo8jw046SJao#v=onepage&q=libro%20arduino&f=false
López, S. A. (2002). Diseño de sistemas digitales con VHDL. Obtenido de http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=c-GAqdX62lkC&oi=fnd&pg=PR3&dq=dise%C3%B1o+microelectr%C3%B3nico+&ots=C1GUIixBlV&sig=pG5jzMrW9lJjNnkqon0z0JsMwKw#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20microelectr%C3%B3nico&f=false
blog, Jorge. (25 de febrero de 2009). Electrónica integrada. Dispositivos lógicos programables. Obtenido de blog: http://iindustrial.obolog.es/dispositivos-logicos-programables-parte-1-209085
Robayo, F. (2009). Lenguajes de Descripción y Simuladores Físicos. Bogotá D.C.: Universidad Nacional Abierta y/a Distancia.
Robayo, F. (2009). Metodologías de Diseño y Diagramas de Flujo. Bogotá D.C.: Universidad Nacional Abierta y/a Distancia.
Robayo, F. (2009). Test y Pruebas de Circuitos Integrados. Bogotá D.C.: Universidad Nacional Abierta y/a Distancia.
Rubio, M. A. (2010). Introducción al lenguaje VHDL. Obtenido de Universidad Politécnica de Madrid Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control: http://www.cartagena99.com/recursos/electronica/apuntes/Manual%20VHDL.pdf.
Sicard, E. (2005). Microwind & Dsch Version 3.0. Obtenido de https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571243591/manual_lite.pdf.
SICARD, E. (1 de Oct de 2005). Microwind y DSCH 3. Toulouse, France.
Sola, J. A. (2003). Diseño de circuitos y sistemas integrados. Obtenido de http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4AtUxr5u6JMC&oi=fnd&pg=PT16&dq=Procesos+de+fabricaci%C3%B3n+de+circuitos+integrados&ots=spJDCPZPo9&sig=Y8FgZlHmZBAKGn8-3GNnbxjqy8E#v=onepage&q=Procesos%20de%20fabricaci%C3%B3n%20de%20circuitos%20integrados&f=false